EK - 01 - Yağlama Şekilleri

KEGEL  Yağlama Makinesi :

AMF Laneler icin 			Main Street (41 feet 1:10 oran)

Brunswick laneler icin 		Easy Street (38 feet 1:10 oran)

http://www.kegel.net/patternlibrary/default.asp

Brunswick. Authority 22 Yağlama Makinesi :

Program # 1

LC 100 Yağlama Makinesi :

LC 100 ile yağlanacak salonlarda yağlama uzunluğu :

Ağaç laneler için  yağlama		:   37 feet

Sentetik laneler için yağlama 	:   35 feet

Yağlama makinesinde keçenin üzerindeki film sıralaması :

0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,6 - 0,5 - 0,4 - 0,3 - 0,2 mm.kalınlıkta olacaktır.

Keçenin ve rulonun baskısı ( D ) seviyesine ayarlanacak ve yağlama double yapılacaktır.

MAGNUM  Yağlama Makinesi :

Magnum ile yağlanacak salonlarda yağlama uzunluğu :

Sentetik laneler için yağlama 	: 38 feet olacaktır.